## Slide 1
Operated by
غرفة أطفال

## Slide 2: غرفة أطفال
اسم المشروع: غرفة أطفال
التفاصيل التقنية: موجودة أدناه
آخر مهلة للتقديم: 3 حزيران 2019
الرجاء التقديم على الرابط التالي: https://bit.ly/2GxHnkC
للمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل مع السيدة نور صوايا: 70783178

## Slide 3: طلبات للاستخدام الداخلي
المواصفات التقنية: الخشب: Massif
الرطوبة 12 ٪
جميع الحواف: دائرة قطرها 3 ملم
الغراء: D4
الدهان: طبقة من أساس بدون لون
طاولة
كراسي
رفوف

## Slide 4: طلبات للاستخدام الداخلي
المواصفات التقنية: عرض 26 × 26 سم
الارتفاع: بين 25 و 28 سم
حواف مستديرة
استخدام داخلي
نوع الخشب: غير محدد؛ يمكن أن يكون السويدي، زان او صنوبر
السكك الحديدية عبر المقعد للأمن
الدهان: لون خشب طبيعي
طاولة
كراسي
رفوف
26cm
25cm

## Slide 5: طلبات للاستخدام الداخلي
المواصفات التقنية: عرض 50 × 70 سم
الارتفاع: 50 سم
حواف مستديرة
استخدام داخلي
نوع الخشب: غير محدد؛ يمكن أن يكون السويدي، زان او صنوبر
فورمايكا(سمك 0.6 مم على الأقل) أبيض لاصق على الخشب النهاية الطبيعية
الدهان: لون خشب طبيعي
طاولة
كراسي
رفوف
70cm
50cm
50cm

## Slide 6: طلبات للاستخدام الداخلي
المواصفات التقنية: طول 160 سم
عرض 35 سم
ارتفاع 90 سم
حواف مستديرة
استخدام داخلي
نوع الخشب: السويدي او صنوبر
الدهان: لون خشب طبيعي
طاولة
كراسي
رفوف

## Slide 7: طلبات للاستخدام الخارجي
المثلث: طول 120 سم
عرض 90 سم
ارتفاع 90 سم
الغري: D4 مقاوم للرطوبة
نوع الخشب: زان فقط
جميع الفجوات بين القضبان: 11 سم كحد أقصى
مسامير: غير القابل للصدأ- ستاينلس
الدهان: لون خشب طبيعي مع طبقة اساسية
90cm
90cm
120cm
العناصر المطلوبة في الهواء الطلق: مثلث زائد منحدر
لا يجب أن يبقى في الخارج تحت المطر.
يستخدم فقط في وجود شخص بالغ.
إسفنج ضروري: تحت القطعة
السلّم: طول 220 سم
عرض 30 سم
الجمع مع المثلث بطريقة متحركة قابل للفصل من قبل شخص بالغ.
نوع الخشب: السويدي او صنوبر
الدهان: لون خشب طبيعي مع طبقة اساسية

## Slide 8: طلبات للاستخدام الخارجي
مقعد: طول 160 سم
عرض 15 سم
ارتفاع 26 سم
نوع الخشب: Birch - المقعد MDF
الدهان: لون خشب طبيعي مع طبقة اساسية كما واضح بالصورة
160cm
26cm
15cm

## Slide 9: طلبات للاستخدام الخارجي
طاولة: طول 90 سم
عرض 40 سم
ارتفاع 50 سم
الغري: D4 مقاوم للرطوبة
مسامير: غير القابل للصدأ- ستاينلس
نوع الخشب: السويدي او صنوبر
الدهان: لون خشب طبيعي مع طبقة اساسية كما واضح بالصورة
40cm
90cm
50cm

## Slide 10: شكراً